## Slide 1: AVTOMOBILSKI KATALIZATOR
Raziskovalna naloga
Avtor:
Gašper Krivic
Mentorica:
Helena Kregar, prof.
Ljubljana, 2014

## Slide 2: UVOD
Namen raziskovalne naloge je:
Pridobiti podatke o izmerjenih vrednostih emisij v izpušnih plinih različnih avtomobilov.
Primerjati pridobljene podatke med seboj in ugotoviti kaj najbolj vpliva na učinkovito delovanje katalizatorja

## Slide 3: HIPOTEZE
Letnik avtomobila nima vloge pri učinkovitosti delovanja katalizatorja, temveč število prevoženih kilometrov.
Z večjim številom prevoženih kilometrov se učinkovitost katalizatorja zmanjšuje.
Med posameznimi znamkami avtomobilov so razlike v učinkovitost delovanja katalizatorja, ki jo prikaže % CO v izpušnih plinih.

## Slide 4: KATALIZATOR
V vsakem izpušnem sistemu
Pretvarja CO, HC in Nox v CO2, H2O in N2
Plemenite kovine (Pt)
Tipi: dvostopenjski in tristopenjski katalizator ter katalizator za dizelski motor

## Slide 5: TRISTOPENJSKI KATALIZATOR
2NOx → xO2 + N2
2CO + O2 → 2CO2
CxH2x+2 + [(3x+1)/2]O2 → xCO2 + (x+1)H2O
Razmernik zraka (λ):
  Bogata zmes: λ = 0,95-0,90
  Revna zmes: λ = 1,05-1,10

## Slide 6: LOKACIJA
Interservice d. o. o.
Lešnikova 11, Ljubljana

## Slide 7: POSTOPKI MERJENJA EMISIJ V IZPUŠNIH PLINIH

## Slide 11: ZBRANI PODATKI

## Slide 12: PRIMERJAVA PODATKOV ZA VOZILA RENAULT CLIO
Chart: Št. prevoženih kilometrov [km]
| 27986 | 31490 | 53474 | 68310 | 86362 | 94129 | 102445 | 102961 | 103499 | 111622 | 118879 | 131378 | 144619 | 156374
Prosti tek | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.02
Povišani obrati | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0
Grafikon 1: Primerjava % CO v odvisnosti od št. prevoženih kilometrov za vozilo Renault Clio

## Slide 13: Grafikon 2: Primerjava % CO v odvisnosti od razmernika zraka za vozilo Renault Clio
Chart: Razmernik zraka
| 0.996 | 0.997 | 0.998 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.002 | 1.002 | 1.008 | 1.01 | 1.014 | 1.0169999999999999
Prosti tek | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01
Povišani obrati | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01

## Slide 14: Grafikon 3: Primerjava razmernika zraka v odvisnosti od št. prevoženih kilometrov za vozila Renault Clio
Chart: Št. prevoženih kilometrov [km]
| 27986 | 31490 | 53474 | 68310 | 86362 | 94129 | 102445 | 102961 | 103499 | 111622 | 118879 | 131378 | 144619 | 156374
 | 1 | 1.002 | 1 | 1.017 | 0.996 | 1.002 | 1.008 | 1 | 1 | 1.014 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 1.01

## Slide 15: PRIMERJAVA PODATKOV ZA VOZILA VOLKSWAGEN POLO
Chart: Št. prevoženih kilometrov [km]
| 26134 | 53769 | 77793 | 80859 | 86594 | 93749 | 94006 | 98749 | 125347 | 165016 | 182388
Prosti tek | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.03
Povišani obrati | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.25 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.09
Grafikon 4: Primerjava % CO v odvisnosti od št. prevoženih kilometrov za vozila Volkswagen Polo

## Slide 16: Grafikon 5: Primerjava % CO v odvisnosti od razmernika zraka za vozilo Volkswagen Polo
Chart: Razmernik zraka
| 0.99099999999999999 | 0.997 | 1 | 1 | 1 | 1.002 | 1.002 | 1.006 | 1.0069999999999999 | 1.01 | 1.012
Prosti tek | 0.44 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0
Povišani obrati | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.09 | 0.25

## Slide 17: Grafikon 6: Primerjava razmernika zraka v odvisnosti od št. prevoženih kilometrov za vozila Volkswagen Polo
Chart: Št. prevoženih kilometrov [km]
| 26134 | 53769 | 77793 | 80859 | 86594 | 93749 | 94006 | 98749 | 125347 | 165016 | 182388
 | 0.997 | 1 | 1.006 | 1.012 | 1.002 | 1 | 1.007 | 1 | 0.991 | 1.002 | 1.01

## Slide 18: PRIMERJAVA PODATKOV ZA VOZILA VOLKSWAGEN
Chart: Št. prevoženih kilometrov [km]
| 16434 | 26134 | 53769 | 67743 | 77793 | 80859 | 86594 | 93749 | 94006 | 98749 | 110305 | 125347 | 140589 | 155602 | 165016 | 182388 | 276965 | 310635
Prosti tek | 0.31 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.06
Povišani obrati | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.23 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.07
Grafikon 7: Primerjava % CO v odvisnosti od št. prevoženih kilometrov za vozila Volkswagen

## Slide 19: PRIMERJAVA ZA VOZILA RENAULT
Chart: Št. prevoženih kilometrov [km]
| 27986 | 31490 | 53474 | 56701 | 68310 | 86362 | 94129 | 99489 | 102445 | 102961 | 103499 | 111622 | 118879 | 131378 | 144619 | 156374 | 185464 | 193000 | 234418 | 340855
Prosti tek | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.47 | 0.1 | 0.06 | 0.04
Povišani obrati | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0.01 | 0.04
Grafikon 8: Primerjava % CO v odvisnosti od št. prevoženih kilometrov za vozila Renault

## Slide 20: PRIMERJAVA ZA VOZILA TOYOTA
Chart: Št. prevoženih kilometrov [km]
| 43287 | 57641 | 91826 | 96756 | 101234 | 114361 | 115269
Prosti tek | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.02
Povišani obrati | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.01
Grafikon 9: Primerjava % CO v odvisnosti od št. prevoženih kilometrov za vozila Toyota

## Slide 21: PRIMERJAVA ZA VOZILA PEUGEOT
Chart: Št. prevoženih kilometrov [km]
| 28832 | 31150 | 34112 | 97355 | 124694 | 134747 | 135218 | 152938
Prosti tek | 0.01 | 0.07 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.01
Povišani obrati | 0.02 | 0.09 | 0.27 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.8
Grafikon 10: Primerjava % CO v odvisnosti od št. prevoženih kilometrov za vozila Peugeot

## Slide 22: ZAKLJUČEK
Potrdil sem prvo predpostavko, da na delovanje katalizatorja ne vpliva bistveno starost, temveč število prevoženih km.
Da se s večjim številom prevoženih km učinkovitost katalizatorja zmanjšuje ne morem potrditi.
Med posameznimi znamkami avtomobilov so razlike v učinkovitosti katalizatorja. Ta hipoteza drži.
Drugi nepričakovani rezultati:
  Vpliv razmernika na % CO
  Porast % CO pri vseh znamkah pri visokem številu km